## Slide 1
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
INGENIERÍA DE DESARROLLO LIMPIO
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH del Sistema Maluisa
QUE ES UN PORH?

## Slide 2
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
INGENIERÍA DE DESARROLLO LIMPIO
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH del Sistema Maluisa
QUE ES UN PORH?

## Slide 3
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
ASPECTOS GENERALES
El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH es el instrumento de planificación que le permite a la Autoridad Ambiental Competente intervenir los cuerpos de agua, con el objeto de alcanzar y mantener las condiciones de calidad y cantidad requeridas para garantizar su funcionalidad eco-sistémica y sus usos actuales y potenciales, en un horizonte mínimo de diez años.
Donde se determine la destinación del agua para diferentes usos, manteniendo las condiciones de calidad, cantidad y disponibilidad; preservando la vida acuática, y al mismo tiempo, seguir desarrollando actividades sociales y productivas.

## Slide 4
ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
Al finalizar el proceso, la Autoridad Ambiental Competente y la Comunidad en general tendrán:
Clasificación de las aguas.
El inventario de usuarios del cuerpo de agua.
Los objetivos de calidad a ser cumplidos y alcanzados por dichos usuarios en el corto mediano y largo plazo.
Los usos permitidos.
Las posibilidades de aprovechamiento.
Programas, proyectos y monitoreo, cuyo propósito, será obtener la mejor condición natural que sea posible para el cuerpo de agua. (Ajustar el PORH en el tiempo)

## Slide 5
RESPECTO A LA CALIDAD DEL AGUA
El Objetivo de Calidad, según la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (2010), consiste en mejorar la calidad y minimizar la contaminación de los cuerpos de agua, a través del ordenamiento y reglamentación de usos del recurso hídrico, el monitoreo, seguimiento y evaluación de la calidad del mismo.
La calidad del agua se define como aquellas condiciones que deben darse en el agua para mantener un ecosistema equilibrado y que cumpla con los objetivos de calidad, de acuerdo a los usos y dependiendo de las características físicas, químicas, biológicas y ecológicas. (ENA 2014)

## Slide 6
RESPECTO A LA CALIDAD DEL AGUA
La capacidad de dilución y depuración de los cuerpos de agua superficiales que depende en cada región, de las condiciones geomorfológicas, de la variación temporal del clima, de la hidrología e hidráulica de las fuentes hídricas, que hacen parte de la evaluación de la calidad (ICA).

## Slide 7
RESPECTO A LA CALIDAD DEL AGUA
El 80% de la carga de DBO5 fue aportada por 55 Municipios principalmente por las áreas metropolitanas y ciudades grandes del país: Bogotá, Medellín (AMVA), Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio y Manizales.
En 179 Municipios ubicados en 15 Departamentos se estimó una carga vertida en 2012 de 205 toneladas de mercurio al suelo y agua, de las cuales 27.5% corresponden al uso para beneficio de la plata y 72.5% al beneficio de oro, y con mayor afectación por vertimientos a: Descargas directas al Río Magdalena (Brazo Morales), Río Cauca en Bajo Nechí, Sucio, ríos Taraza, Man, Quito, Cajón, Tamaná y otros directos al Río San Juan.

## Slide 8
Para determinar en gran parte el estado del recurso hídrico en cuanto a la cantidad y calidad del agua en Colombia, el IDEAM desarrolló el "Sistema de Indicadores Hídricos" que pretenden establecer algunos aspectos relevantes sobre la disponibilidad del recurso y las restricciones por afectaciones a la oferta o a la calidad. Los índices están asociados al régimen natural (Índice de Aridez - IA, Índice de Regulación Hídrica - IRH) y a la intervención antrópica (Índice de Uso del Agua - IUA, Índice de Vulnerabilidad al desabastecimiento- IVH, Índice de Amenaza Potencial por Afectación a la Calidad del Agua - IACAL e Índice de Calidad del Agua - ICA).
INDICADORES HÍDRICOS

## Slide 10
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
INGENIERÍA DE DESARROLLO LIMPIO
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH del Sistema Maluisa
MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA?

## Slide 11
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO No. 1073 DEL 26 DE MAYO DE 2015, SECTOR MINAS Y ENERGÍA.
Unificó normas reglamentarias del sector administrativo de minas y energía.
Energía eléctrica
Hidrocarburo
Minería
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO No. 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015, SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
Unificó normas reglamentarias sector ambiente y desarrollo sostenible.
Biodiversidad
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO No.1077 DE 26 DE MAYO DE 2015, SECTOR VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO.
Unificación normas reglamentarias de servicios públicos domiciliarios.
Planes de ordenamiento del territorio,
Sector de agua potable y saneamiento básico,
Planes departamentales de agua.

## Slide 12
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
INGENIERÍA DE DESARROLLO LIMPIO
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH del Sistema Maluisa
DECRETO 1076 DE 2017?

## Slide 13
ESTRUCTURA GENERAL DECRETO NÚMERO 1076 DE 2015

## Slide 14
REGLAMENTACIÓN RECURSO HÍDRICO - DECRETO 1076 DE 2015

## Slide 15
ESTRUCTURA GENERAL DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DECRETO 1076 DE 2015
LIBRO 2 – PARTE 2 – TÍTULO 3 y TÍTULO 9
TITULO 3 AGUAS NO MARÍTIMAS
(Decretos 1541 de 1978, Decreto 3930 de 2010)
(Resolución 0631 de 2015 y 1207 de 2014)
TITULO 9 TASA RETRIBUTIVA
(Decreto 2667 de 2012)
(Resolución 1433 de 2004)

## Slide 16: DECRETO 3930 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2010 USOS DEL AGUA – ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH)
EN EL MARCO DEL DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015

## Slide 18
ARTÍCULO 2.2.3.3.1.4. ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO.
La Autoridad Ambiental Competente deberá realizar el Ordenamiento del Recurso Hídrico con el fin de realizar la clasificación de las aguas superficiales, subterráneas y marinas, fijar en forma genérica su destinación a los diferentes usos de que trata el artículo 9 del presente decreto y sus posibilidades de aprovechamiento.
Entiéndase como Ordenamiento del Recurso Hídrico, el proceso de planificación del mismo, mediante el cual la autoridad ambiental competente:
LIBRO 2, PARTE 2, TITULO 3, CAPITULO 3, SECCIÓN 1, NUMERAL 4
DECRETO 1076 E 2015

## Slide 19
1. Establece la clasificación de las aguas.
2. Fija su destinación y sus posibilidades de uso, con fundamento en la priorización definida para tales efectos en el artículo 41 del Decreto 1541 de 1978.
3. Define los objetivos de calidad a alcanzar en el corto. mediano y largo plazo.
Establece las normas de preservación de la calidad del recurso para asegurar la conservación de los ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies.
Determina los casos en que deba prohibirse el desarrollo de actividades como la pesca, el deporte y otras similares, en toda la fuente o en sectores de ella, de manera temporal o definitiva.
Fija las zonas en las que se prohibirá o condicionará, la descarga de aguas residuales o residuos líquidos o gaseosos, provenientes de fuentes industriales o domésticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales, subterráneas, o marinas.

## Slide 20
Establece el programa de seguimiento al recurso hídrico con el fin de verificar la eficiencia y efectividad del ordenamiento del recurso.
PARÁGRAFO 1. Para efectos del ordenamiento de que trata el presente capítulo, el cuerpo de agua y/o acuífero es un ecosistema. Cuando dos (2) o más autoridades ambientales tengan jurisdicción sobre un mismo cuerpo de agua y/o acuífero, establecerán la comisión conjunta de que trata el parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, la cual ejercerá las mismas funciones para el ecosistema común previstas en el Decreto 1604 de 2002, o aquella que la adicione, modifique o sustituya, para las cuencas hidrográficas comunes.
PARÁGRAFO 2. Para el ordenamiento de las aguas marinas se tendrán en cuenta los objetivos derivados de los compromisos internacionales provenientes de tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia, incluidos aquellos cuya finalidad es prevenir, controlar y mitigarla contaminación del medio marino.

## Slide 21
ARTÍCULO 2.2.3.3.1.5. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO. La autoridad ambiental competente, priorizará el Ordenamiento del Recurso Hídrico de su jurisdicción, teniendo en cuenta como mínimo lo siguiente:
1. Cuerpos de agua y/o acuíferos objeto de ordenamiento definidos en la formulación de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.
2. Cuerpos de agua donde la autoridad ambiental esté adelantando el proceso para el establecimiento de las metas de reducción de que trata el Decreto 2667 de 2012 o la norma que lo modifique o sustituya (Decreto 1076 de 2015).
3. Cuerpos de agua y/o acuíferos en donde se estén adelantando procesos de reglamentación de uso de las aguas o en donde éstos se encuentren establecidos.
4. Cuerpos de agua en donde se estén adelantando procesos de reglamentación de vertimientos o en donde éstos se encuentren establecidos.

## Slide 22
5. Cuerpos de agua y/o acuíferos que sean declarados como de reserva o agotados, según lo dispuesto por el Capítulo II, del Título V del Decreto 1541 de 1978 o la norma que lo modifique, adicione, o sustituya.
6. Cuerpos de agua y/o acuíferos en los que exista conflicto por el uso del recurso.
7. Cuerpos de agua y/o acuíferos que abastezcan poblaciones mayores a 2.500 habitantes.
8. Cuerpos de agua y/o acuíferos que presenten índices de escasez de medio a alto y/o que presenten evidencias de deterioro de la calidad del recurso que impidan su utilización.
9. Cuerpos de agua cuya calidad permita la presencia y el desarrollo de especies hidrobiológicas importantes para la conservación y/o el desarrollo socioeconómico.
CONTINUACIÓN CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

## Slide 23
Una vez priorizados los cuerpos de agua objeto de ordenamiento, se deberá proceder a establecer la gradualidad para adelantar este proceso.
PARÁGRAFO. Esta priorización y la gradualidad con que se desarrollará, deberán ser incluidas en el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR de la respectiva Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible regulado por el Decreto 1200 de 2004 o en el instrumento de planificación de largo plazo de la Autoridad Ambiental Urbana respectiva, de acuerdo con la reglamentación vigente en la materia.
Igualmente en los planes de acción de estas autoridades deberá incluirse como proyecto el ordenamiento de los cuerpos de agua y/o acuíferos.
CONTINUACIÓN CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

## Slide 24
ARTÍCULO 2.2.3.3.1.6. ASPECTOS MÍNIMOS DEL ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO. Para adelantar el proceso de Ordenamiento del Recurso Hídrico, la autoridad ambiental competente deberá tener en cuenta como mínimo:
1. Identificación del cuerpo de agua de acuerdo con la codificación establecida en el mapa de zonificación hidrográfica del país.
2. Identificación del acuífero.
3. Identificación de los usos existentes y potenciales del recurso.
4. Los objetivos de calidad donde se hayan establecido.
5. La oferta hídrica total y disponible, considerando el caudal ambiental.
6. Riesgos asociados a la reducción de la oferta y disponibilidad del recurso hídrico.
7. La demanda hídrica por usuarios existentes y las proyecciones por usuarios nuevos.

## Slide 25
8. La aplicación y calibración de modelos de simulación de la calidad del agua, que permitan determinar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias no biodegradables y/o utilización de índices de calidad del agua, de acuerdo con la información disponible.
9. Aplicación de modelos de flujo para aguas subterráneas.
10. Los criterios de calidad y las normas de vertimiento vigentes en el momento del ordenamiento.
11. Lo dispuesto en el Decreto 1541 de 1978 con relación a las concesiones y/o la reglamentación del uso de las aguas existentes.
12. Las características naturales del cuerpo de agua y/o acuífero para garantizar su preservación y/o conservación.
13. Los permisos de vertimiento y/o la reglamentación de los vertimientos, planes de cumplimiento y/o planes de saneamiento y manejo de vertimientos al cuerpo de agua.
CONTINUACIÓN ASPECTOS MÍNIMOS DEL ORDENAMIENTO

## Slide 26
14. La declaración de reservas y/o agotamiento.
15. La clasificación de las aguas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 del Decreto 1541 de 1978 o de la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
16. La zonificación ambiental resultante del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica.
17. Los demás factores pertinentes señalados en los Decretos 2811 de 1974, 1729 de 2002, 1875 de 1979 y 1541 de 1978 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
CONTINUACIÓN ASPECTOS MÍNIMOS DEL ORDENAMIENTO
PARÁGRAFO 1. La identificación de los usos existentes o potenciales, debe hacerse teniendo en cuenta las características físicas, químicas, biológicas, su entorno geográfico, cualidades escénicas y paisajísticas, las actividades económicas y las normas de calidad necesarias para la protección de flora y fauna acuática.
PARÁGRAFO 2. El ordenamiento de los cuerpos de agua y/o acuífero deberá incluir los afluentes o zonas de recarga de los mismos.

## Slide 27
ARTÍCULO 2.2.3.3.1.7. DE LOS MODELOS SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO. Para efectos del Ordenamiento del Recurso Hídrico, previsto en el artículo anterior y para la aplicación de modelos de simulación de la calidad del recurso, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedirá, la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico, con base en los insumos que aporte el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.

## Slide 28
PARÁGRAFO. Mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expide la Guía Nacional de Modelación del Recurso Hídrico, las autoridades ambientales competentes podrán seguir aplicando los modelos de simulación existentes que permitan determinar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias no biodegradables, utilizando, por lo menos los siguientes parámetros:
1. DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a cinco (5) días.
2. DQO: Demanda química de oxígeno.
3. SS: Sólidos suspendidos.
4. pH: Potencial del ion hidronio, H+
5. T: Temperatura.
6. OD: Oxígeno disuelto.
7. Q: Caudal.
8. Datos Hidrobiológicos.
9. Coliformes Totales y Coliformes Fecales.

## Slide 29
ARTÍCULO 2.2.3.3.1.8. PROCESO DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO. El Ordenamiento del Recurso Hídrico por parte de la autoridad ambiental competente se realizará mediante el desarrollo de las siguientes fases:
1. DECLARATORIA DE ORDENAMIENTO. Una vez establecida la prioridad y gradualidad de ordenamiento del cuerpo de agua de que se trate, la autoridad ambiental competente mediante resolución, declarará en ordenamiento el cuerpo de agua y/o acuífero y definirá el cronograma de trabajo, de acuerdo con las demás fases previstas en el presente artículo.
2. DIAGNÓSTICO. Fase en la cual se caracteriza la situación ambiental actual del cuerpo de agua y/o acuífero, involucrando variables físicas, químicas y bióticas y aspectos antrópicos que influyen en la calidad y la cantidad del recurso.

## Slide 30
CONTINUACIÓN PROCESO DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
2. DIAGNÓSTICO. Continuación.
Implica por lo menos la revisión, organización, clasificación y utilización de la información existente, los resultados de los programas de monitoreo de calidad y cantidad del agua en caso de que existan, los censos de usuarios, el inventario de obras hidráulicas, la oferta y demanda del agua, el establecimiento del perfil de calidad actual del cuerpo de agua y/o acuífero, la determinación de los problemas sociales derivados del uso del recurso y otros aspectos que la autoridad ambiental competente considere pertinentes.
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS USOS POTENCIALES DEL RECURSO. A partir de los resultados del diagnóstico, se deben identificar los usos potenciales del recurso en función de sus condiciones naturales y los conflictos existentes o potenciales.
Para tal efecto se deben aplicar los modelos de simulación de la calidad del agua para varios escenarios probables, los cuales deben tener como propósito la mejor condición natural factible para el recurso.

## Slide 31
CONTINUACIÓN PROCESO DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
3. DIAGNÓSTICO. Continuación.
Los escenarios empleados en la simulación, deben incluir los aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos, así como la gradualidad de las actividades a realizar, para garantizar la sostenibilidad del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO. La autoridad ambiental competente, con fundamento en la información obtenida del diagnóstico y de la identificación de los usos potenciales del cuerpo de agua y/o acuífero, ELABORARÁ UN DOCUMENTO QUE CONTENGA COMO MÍNIMO:
a. La clasificación del cuerpo de agua en ordenamiento,
b. El inventario de usuarios,
c. El uso o usos a asignar,
d. Los criterios de calidad para cada uso,

## Slide 32
CONTINUACIÓN PROCESO DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
e. Los objetivos de calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo,
f. Las metas quinquenales de reducción de cargas contaminantes de que trata el Decreto 1076 de 2015, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
g. La articulación con el Plan de Ordenación de Cuencas Hidrográficas en caso de existir (POMCA) y,
h. El programa de seguimiento y monitoreo del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO SERÁ ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN.

## Slide 33
PARÁGRAFO 1. En todo caso, el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico deberá definir la conveniencia de adelantar la reglamentación del uso de las aguas, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Decreto 1541 de 1978 y la reglamentación de vertimientos según lo dispuesto en el presente decreto o de administrar el cuerpo de agua a través de concesiones de agua y permisos de vertimiento.
ASÍ MISMO, DARÁ LUGAR AL AJUSTE DE LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DE LAS AGUAS, DE LA REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS, DE LAS CONCESIONES, DE LOS PERMISOS DE VERTIMIENTO, DE LOS PLANES DE CUMPLIMIENTO Y DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS Y DE LAS METAS DE REDUCCIÓN, SEGÚN EL CASO.
CONTINUACIÓN PROCESO DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO

## Slide 34
PARÁGRAFO 3. El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, tendrá un horizonte mínimo de diez (10) años y su ejecución se llevará a cabo para las etapas de corto, mediano y largo plazo.
La revisión y/o ajuste del plan deberá realizarse al vencimiento del período previsto para el cumplimiento de los objetivos de calidad y con base en los resultados del programa de seguimiento y monitoreo del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
CONTINUACIÓN PROCESO DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO
PARÁGRAFO 2. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedirá la Guía para el Ordenamiento del Recurso Hídrico.

## Slide 35
PARA RESALTAR….
CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE PORH
ACORDE AL NUMERAL 4 Y PARÁGRAFOS DEL ARTÍCULO 2.2.3.3.1.8. DEL DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015
Y ESTRUCTURA DEL ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MARCO DEL SCAE - ONU

## Slide 36
LA CLASIFICACIÓN DEL CUERPO DE AGUA EN ORDENAMIENTO,
EL INVENTARIO DE USUARIOS, (Tipo Usuarios, Legales e ilegales)
EL USO O USOS A ASIGNAR, (Evaluando Oferta, Disponibilidad y Calidad)
LOS CRITERIOS DE CALIDAD PARA CADA USO, (Evaluando el ICA IDEAM)
LOS OBJETIVOS DE CALIDAD A ALCANZAR EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, (Para todas las fuentes hídricas superficiales y por cota topográfica)
LAS METAS QUINQUENALES DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES DE QUE TRATA EL DECRETO 1076 DE 2015, O LA NORMA QUE LO MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA (Tasa Retributiva).
LA ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE ORDENACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN CASO DE EXISTIR (POMCA) Y,
EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (Campañas de monitoreo).
HERRAMIENTAS Y DIRECTRICES PARA LA REGLAMENTACIÓN DE USOS DEL AGUA Y REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS DE ARD y/o ARnD, DIRECTOS E INDIRECTOS A ALCANTARILLADOS PÚBLICOS (PSMV) y/o AL SELO y/o FUENTES HÍDRICAS.
(Localización en Google Earth, archivo en kml o kmz, simulaciones en Excel y programas especializados gratis como: Qual 2k, WASP, SWMM, HEC-RAS, etc..)

## Slide 37
MÓDULOS DE CONSUMO
MÓDULOS DE VERTIMIENTO

## Slide 40
CONTROL DE VERTIMIENTOS
MEDIANTE HERRAMIENTAS DE CALCULO
SIMPLES Y AVANZADAS EN LA PLANIFICACIÓN
DEL ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH)

## Slide 41
Artículo 2.2.3.3.9.17. Transitorio. Cálculo de la carga de control. La carga de control de un vertimiento que contenga las sustancias de que trata el artículo anterior, se calculará mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones:
A = (Q) x (CDC) x (0.0864)
B = (Q) x ( CV) x (0.0864)
Parágrafo 1. Para los efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo adóptense las siguientes convenciones:
A: Carga de control, Kg./día.
Q: Caudal promedio del vertimiento, L/seg.
B: Carga en el vertimiento Kg./día.
CDC: Concentración de control, mg/L. (Valor Resolución 0631 de 2015)
CV: Concentración en el vertimiento, mg/L.
0.0864: Factor de conversión.
CÁLCULO DE CARGA DE CONTROL DE PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS DE ARD Y ARnD

## Slide 42
Artículo 2.2.3.3.9.17. Transitorio. Cálculo de la carga de control. La carga de control de un vertimiento que contenga las sustancias de que trata el artículo anterior, se calculará mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones:
A = (Q) x (CDC) x (0.0864)
B = (Q) x ( CV) x (0.0864)
Parágrafo 2. La carga máxima permisible (CMP) será el menor de los valores entre A y B.
(Decreto 1594 de 1984, artículo 75).
CÁLCULO DE CARGA DE CONTROL DE PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD EN EL PROCESO DE REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS DE ARD Y ARnD

## Slide 43
EJEMPLOS DE CÁLCULO DE CARGA DE CONTROL DE DBO5 Y SST, PARA APLICAR LA REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS DE ARD Y ARnD

## Slide 44
EJEMPLOS DE CÁLCULO DE CARGA DE CONTROL DE DQO, PARA APLICAR LA REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS DE ARD Y ARnD

## Slide 45
PARA REGLAMENTAR LOS VERTIMIENTOS DE ARD Y/O ARnD, ES NECESARIO:
Identificar cual es el receptor del vertimiento de ARD y/o ARnD; si es a fuente hídrica superficial y/o al sistema público de alcantarillado y/o al suelo (Asociado a aguas subterráneas y/o al mar.
Identificar si es un vertimiento de ARD o es un vertimiento de ARnD.
Se debe verificar si es un vertimiento de ARD o ARnD, que la carga de control de que trata el Artículo Transitório 2.2.3.3.9.17., Decreto 1076 de 2015, se cumpla en el marco de las concentraciones para la DBO5, DQO y/o SST, de los Límites Máximo Permisible de la norma de vertimientos (Resolución 0631 de 2015) y los rangos establecidos en el Artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015 cuando el vertimiento es del Alcantarillado Público a fuentes hídricas superficiales.

## Slide 46
PARA REGLAMENTAR LOS VERTIMIENTOS DE ARD Y/O ARnD,
ES NECESARIO ESTABLECER:
Que de acuerdo al resultado de la carga de control y concentración de control, No se superen las cargas establecidas en las metas de carga contaminante del proceso cargas meta de tasa retributiva.
Evaluar además si se cumplen los Objetivos de Calidad Establecidos, si se requiere un plan de cumplimiento en el marco de un permiso de vertimientos o un PSMV o puede verter sin ninguna restricción.
En el caso de vertimientos de ARnD, de actividades económicas clasificadas en el CIIU Versión 4 aprobada para Colombia tanto para fuentes hídricas superficiales y/o sistemas públicos de alcantarillado, se deberá verificar si el vertimiento presenta sustancias o compuestos de interés sanitario o elementos tóxicos; los cuales no admiten vertimientos por fuera de las concentraciones permisibles establecidas en las normas y fichas de seguridad de los productos utilizados en la actividad económica.

## Slide 47
PARA REGLAMENTAR LOS VERTIMIENTOS DE ARD Y/O ARnD, ES NECESARIO ESTABLECER:
En caso de vertimientos de ARnD, al sistema público de alcantarillado, se evaluará el efecto del factor multiplicador de 1,5 respecto al valor permitido si fuera vertimiento a fuentes hídricas superficiales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 de la Resolución 0631 de 2015, verificando el cumplimiento de la carga de control, objetivos de calidad y metas de carga contaminante establecidas.
Evaluar las cargas de usuarios de ARD y/o ARnD, conectados al sistema público de alcantarillado correspondientes a los límites máximos permisibles en parámetros medidos en concentración, y además en carga de control y acorde a los reportes de la E.S.P., encargada de la operación y el mantenimiento de las redes de alcantarillado y ésta cuenta con sistema de tratamientos de aguas residuales.

## Slide 48
RESUMEN Y SOPORTES A CONSIDERAR EN EL ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO

## Slide 50
ARTÍCULO 2.2.3.3.4.8. RIGOR SUBSIDIARIO DE LA NORMA DE VERTIMIENTO. La Autoridad Ambiental Competente con fundamento en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, podrá fijar valores más restrictivos a la norma de vertimiento que deben cumplir los vertimientos al cuerpo de agua o al suelo. Así mismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más restrictivos en el vertimiento, a aquellos generadores que aún cumpliendo con la norma de vertimiento, ocasionen concentraciones en el cuerpo receptor, que excedan los criterios de calidad para el uso o usos asignados al recurso. Para tal efecto, deberá realizar el estudio técnico que lo justifique.
PARÁGRAFO. En el cuerpo de agua y/o tramo del mismo o en acuíferos en donde se asignen usos múltiples, los limites a que hace referencia el presente artículo, se establecerán teniendo en cuenta los valores más restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada uso.

## Slide 51
ARTÍCULO 2.2.3.3.4.13. PROTOCOLO PARA EL MONITOREO DE LOS VERTIMIENTOS EN AGUAS SUPERFICIALES, SUBTERRÁNEAS. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expedirá, EL PROTOCOLO PARA EL MONITOREO DE LOS VERTIMIENTOS EN AGUAS SUPERFICIALES, SUBTERRÁNEAS, en el cual se establecerán, entre otros aspectos:
EL PUNTO DE CONTROL,
LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA MÍNIMA REQUERIDA,
LA METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y
LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS PARA LOS PARÁMETROS A DETERMINAR EN VERTIMIENTOS Y EN LOS CUERPOS DE AGUA O SISTEMAS RECEPTORES.
PARÁGRAFO. Mientras el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adopta el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, se seguirán los procedimientos establecidos en la Guía para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM.

## Slide 52
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.6. DE LA VISITA TÉCNICA. En el estudio de la solicitud del permiso de vertimiento, la Autoridad Ambiental Competente practicará las visitas técnicas necesarias sobre el área y por intermedio de profesionales con experiencia en la materia, verificará, analizará y evaluará cuando menos, los siguientes aspectos:
1. La información suministrada en la solicitud del permiso de vertimiento.
2. Clasificación de las aguas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.20.1 del presente Decreto, o la norma que lo modifique o sustituya.
Lo dispuesto en los Artículos 2.2.3.3.4.3. y 2.2.3.3.4.4. del presente Decreto.
Si el cuerpo de agua está sujeto a un Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico o si se han fijado objetivos de calidad.
5. Si se trata de un cuerpo de agua reglamentado en cuanto a sus usos o los vertimientos.
6. Plan de Manejo o condiciones de vulnerabilidad del acuífero asociado a la zona en donde se realizará la infiltración.

## Slide 53
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.11. REVISIÓN. Los permisos de vertimiento deberán revisarse, y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos.
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.16. REVISIÓN. Los planes de cumplimiento deberán revisarse, y de ser el caso ajustarse, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico y/o en la reglamentación de vertimientos.
ARTÍCULO 2.2.3.3.7.8. DE LA APROBACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO EN LOS PROCESOS DE REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS. La Autoridad Ambiental Competente requerirá en la resolución de reglamentación de vertimientos a los beneficiarios de la misma, la presentación de la información relacionada con la descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento y señalará el plazo para su presentación.

## Slide 54
ARTÍCULO 2.2.3.3.7.1. PROCEDENCIA DE LA REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS. La Autoridad Ambiental Competente con el fin de obtener un mejor control de la calidad de los cuerpos de agua, podrá reglamentar, de oficio o a petición de parte, los vertimientos que se realicen en éstos, de acuerdo con los resultados obtenidos en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
El objetivo de esta reglamentación consiste en que todos los vertimientos realizados al cuerpo de agua permitan garantizar los usos actuales y potenciales del mismo y el cumplimiento de los objetivos de calidad.
Si del resultado del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, se determina la conveniencia y necesidad de adelantar la reglamentación, la Autoridad Ambiental Competente, así lo ordenará mediante resolución. En dicha resolución se especificará, la fecha lugar y hora de las visitas técnicas correspondientes al proceso de reglamentación de vertimientos.

## Slide 55
ARTÍCULO 2.2.3.3.7.4. DE LA VISITA TÉCNICA Y ESTUDIO DE REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS. La visita técnica y los estudios para la reglamentación de vertimientos, comprenderán por lo menos los siguientes aspectos:
1. Revisión y actualización de la información contenida en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
2. Revisión y actualización de la georeferenciación de los vertimientos en cartografía oficial.
3. Inventario y descripción de las obras hidráulicas.
4. Caracterización de los vertimientos.
5. Incidencia de los vertimientos en la calidad del cuerpo de agua en función de los sus usos actuales y potenciales.
Análisis de la capacidad asimilativa del tramo o cuerpo de agua a reglamentar teniendo en consideración el Ordenamiento del Recurso Hídrico correspondiente.
ARTÍCULO 2.2.3.3.7.5. PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN DE VERTIMIENTOS. La Autoridad Ambiental Competente, elaborará el proyecto de reglamentación de vertimientos, dentro de los seis (6) meses siguientes contados a partir de la realización de las visitas técnicas y el estudio a que se refiere el artículo anterior.

## Slide 56
REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 2.2.3.3.4.7. FIJACIÓN DE LA NORMA DE VERTIMIENTO – DECRETO ÚNICO 1076 DE 2015
(ANTIGUO CAPÍTULO VI - DECRETO 3930 DE 2010)
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RESOLUCIÓN 0631 DEL 17 DE MARZO DE 2016
Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.

## Slide 57
ESTRUCTURA DE LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015

## Slide 61
ESQUEMA GENERAL PARA LA INTERPRETACIÓN INICIAL DE LA NORMA SIN ACTIVIDADES CONEXAS QUE GENERAN VERTIMIENTOS DE ARD Y/O ARnD

## Slide 62
SUGERENCIA FINAL PARA APLICAR PERMISO DE VERTIMIENTOS
NO REQUIERE PERMISO DE VERTIMIENTOS ARnD, SIEMPRE Y CUANDO ACOJA RESPEL SIN VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
REQUIERE PERMISO DE VERTIMIENTOS ARnD Y/O RESPEL SIN VERTIMIENTOS LÍQUIDOS

## Slide 63
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
INGENIERÍA DE DESARROLLO LIMPIO
Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH del Sistema Maluisa
FIN